## Slide 1
固体密度测量实验数据表格
温馨提示：
1. 请同学们将书包等个人物品放在后放桌子上！水杯放脚下；
2. 预习报告按学号排好后提交;
3. 早来闲来无事的同学将表画在实验报告第二页原始数据处；
4. 禁止拉动窗帘和手机充电；
5. 实验按序号坐，以仪器编号为准；6. 安排3-6人下课值日。
 | 1 | 2 | 3
直径d (mm) |  |  | 
高度h (mm) |  |  | 
质量m左 (g) |  |  | 
质量m右 (g) |  |  | 
质量m (g) |  |  | 
测量次数
待测物理量
螺旋测微计零点读数： mm

## Slide 2
大学物理实验
实验一: 固体密度
的测量

## Slide 3
大学物理实验
二
三
四
实 验 原 理
数 据 处 理
实验内容和步骤
五
实 验 目 的
一
实 验 背 景

## Slide 4
大学物理实验
一、实验背景
药品密度检测确保质量
确定新型材料密度
便携式密度测量仪器
高精度传感器和算法
Notes: 固体密度测定技术广泛应用于材料科学、工业生产、化学研究、食品制造和制药行业等多个领域。它不仅能评估材料的物理性能，优化生产工艺，还能保障产品质量和安全性 随着科技的发展，固体密度测定技术不断进步。智能化与自动化减少了人为误差，多功能化满足了多样化的检测需求，便携化与小型化让现场检测更加便捷，而高精度化则为高精度测量提供了可靠保障。

## Slide 5
大学物理实验
二、实验目的
1. 学习正确使用天平、游标卡尺、螺旋测微器；
2. 掌握测定固体密度的方法；
3. 学习消除系统误差的一种方法——交换法。

## Slide 6
大学物理实验
三、实验原理-规则物体
若某一物体的体积为V，质量为m，则其密度ρ可表示为
实验待测物体为一黄铜圆柱体
d
h
圆柱体的体积:
黄铜体的密度:

## Slide 7
大学物理实验
物理天平测m
游标卡尺测d
螺旋测微器测h
四、实验内容和步骤

## Slide 8
大学物理实验
外量爪
深度尺
主尺
游标
最小分度
锁紧螺母
内量爪
推把
A
游标卡尺是由毫米分度值的主尺和一段能滑动的游标副尺构成，它能够把mm位下一位的读数较准确地读出来，因而是比钢尺更准确的测量仪器。游标卡尺可以用来测量长度、孔深及圆筒的内径、外径等几何量。
四、实验内容和步骤

## Slide 9
大学物理实验
整数值：游标尺的“0”线是读毫米的基准，主尺上接近游标“0”线左边最近的那根刻线的数字就是主尺的毫米值。
小数值：游标尺上哪一根线与主尺上的刻线对齐，将该线的序号乘游标分度值（也可在游标尺上直接读出）
132 mm+0.05 mm× 9 = 132.45 mm
四、实验内容和步骤

## Slide 10
大学物理实验
100mm+8x0.1mm=100.8mm
100mm+15x0.05mm=100.75mm
四、实验内容和步骤
【注意】：游标卡尺不估读

## Slide 11
大学物理实验
四、实验内容和步骤
用游标卡尺测量铜块的直径d
转动一次测上部d1、转动一次测中部d2、转动一次测下部d3
【注意】：将铜块放置桌面水平测量

## Slide 12
大学物理实验
上图所示是一种常见的螺旋测微计，它的测量精度可以达到0.01mm，精密螺纹的螺距为0.5mm。 即D每旋转一周，F前进或后退0.5mm,可动刻度E上的刻度为50等分，每个刻度为0.01mm，所以螺旋测微器可准确到0.01mm。由于还能再估读一位，可读到毫米的千分位。
螺旋测微计又称千分尺，是一种测量长度的仪器。
四、实验内容和步骤

## Slide 13
大学物理实验
读数=固定刻度(整mm含0.5mm) +可动刻度(不足0.5mm)
15
20
5
10
0
20
25
30
15
9.5 mm + 0.19 mm +0.004 mm =9.694 mm
15
20
5
10
0
20
25
30
15
10
10 mm +0.19 mm +0.000 mm =10.190 mm
【注意】：螺旋测微计必须估读！(读到千分之一毫米)
四、实验内容和步骤

## Slide 14
大学物理实验
四、实验内容和步骤
螺旋测微器测不同的位置铜块的高度h，共测3次
1. 转动止动旋钮，解除锁定；
2. 使用前，判断零误差；
3. 转动粗调旋钮，开口略大于待测物；
4. 慢速转动微调旋钮，直到听到“喀喀”的声音；
5. 锁定读数。

## Slide 15
大学物理实验
调节螺母
秤盘
杯托盘
（托架）
平衡螺母
启动旋钮
刀口、刀垫
游码
游码卡尺
感量调节器
水平仪
四、实验内容和步骤

## Slide 16
大学物理实验
如何解决天平不等臂的系统误差问题？
交换法
力矩=
力矩=
使用天平测出铜块的质量m
四、实验内容和步骤

## Slide 17
大学物理实验
天平的调整步骤：
（1）底板水平调节，调整底座上面的水平仪，让气泡停留在水平仪正中间。
a. 顺时针升高，逆时针降低；
b. 在谁的连线上就调节那个螺母；
c. 气泡在哪边，哪边就高。
调节螺母
调节螺母
水平仪
四、实验内容和步骤
使用天平测出铜块的质量m

## Slide 18
大学物理实验
四、实验内容和步骤
天平横梁平衡：
检查横梁是否由立柱支撑；
检查托盘是否挂在横梁上；
检查游码拨到左侧零刻线处；（用镊子拨游码）
正对刻度盘坐着看指针应该指到标尺中央10 的位置。
使用天平测出铜块的质量m

## Slide 19
大学物理实验
四、实验内容和步骤
调零：
（1）旋转起动旋钮，使横梁脱离立柱，观察读数指针是否指在中央10刻度上。
（2）通过调整横梁两侧的平衡螺母，使指针指在10刻度上。
（3）反复调整直至平衡。
使用天平测出铜块的质量m

## Slide 20
大学物理实验
四、实验内容和步骤
交换法称重：
用物理天平，左右称量出圆柱体的质量m左、m右各测 3 次
（左一次、右一次）（左一次、右一次）、（左一次、右一次）
【注意】：1-8号同学从80ｇ开始加砝码，其余同学从60ｇ开始加砝码；
左盘=右盘+游码
使用天平测出铜块的质量m
游码读数以左边为准，游码宽度占0.05的2/3

## Slide 21
大学物理实验
【实验注意事项】
1. 注意严禁用手拿砝码，取放砝码必须用镊子；移动游码必须用镊子。
2.这里需要强调的是：取放物体；加减砝码；移动游码；平衡后读数；都必须将横梁放下，横梁要卡到两个立柱上，只有观察天平是否平衡时才能将横梁升起，不允许在横梁升起时加减砝码、移动游码、取放物体、读数以防止天平受到大的震动损伤刀口。
3.整个操作过程要求天平横梁轻轻升起来就要在立柱的正上方，落下来就要卡到立柱上，横梁歪了、偏了都说明操作不规范。
四、实验内容和步骤

## Slide 22
大学物理实验
五、数据处理
先处理直接测量量
（ 1 ）求各个直接测量量的平均值
（ 2 ）求各个直接测量量的平均绝对误差
（ 3 ）确定各直接测量量的仪器误差
（ 4 ）直接测量最终误差
Δd仪=0.02 mm
Δh仪=0.005 mm
Δm仪=0.05 g

## Slide 23
大学物理实验
五、数据处理
处理间接测量量
（ 1 ）求间接测量量的平均值
（ 2 ）求间接测量量的相对误差
（ 3 ）求间接测量量的最终误差
（ 4 ）间接测量量的最终结果表达
结果表达的要求：
只保留一位有效数字，只进不舍
与  位数对齐
带上合适的单位
==?
详细推导过程可网上搜“豆包”、KMI、deepseek等AI拍照此页PPT，搜索“相对误差公式推导过程”等方式自学查找

## Slide 24
大学物理实验
六、思考题
讲义思考题1：
如何测小玻璃球的密度？要写出操作步骤！
(把小球的密度用质量和水的密度表示出来)

## Slide 25
大学物理实验
实验步骤汇总
天平的调整步骤：
（1）底板水平调节，调整底座上面的水平仪，让气泡停留在水平仪正中间。
天平横梁平衡：
检查横梁是否由立柱支撑；
检查托盘是否挂在横梁上；
检查游码拨到左侧零刻线处；（用镊子拨游码）
正对刻度盘坐着看指针应该指到标尺中央10 的位置。
交换法称重：
用物理天平，左右称量出圆柱体的质量m左、m右各测 3 次
（左一次、右一次）（左一次、右一次）、（左一次、右一次）
【注意】：靠窗户的同学从80ｇ开始加砝码，其余同学从60ｇ开始加砝码；
左盘=右盘+游码
1. 用游标卡尺测量铜块的直径d，上、中、下三个部位共测3 次。(注意将铜块放置桌面水平测量)
2. 用螺旋测微器测出铜块的高度h，共测3 次，每次应选择不同的位置进行测量。
3. 使用天平测出铜块的质量m
【注意】：测量前后应进行零点校正，即以后要从测量读数中减去零点读数。零点读数时顺刻度序列记为正值，反之为负值。